|  | Открытое акционерное общество «Крестьянский Дом» |
| --- | --- |

УПАКОВЩИК РУЛОНОВ

FW 10/2000S

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

FW 10РЭ

CЄ

Дата ввода в эксплуатацию «___» _____________       ____________     ___________________

подпись                                расшифровка подписи

______________________________________________

Пермь 2006

УПАКОВЩИК РУЛОНОВ FW 10/2000S

Заводской номер ____________________

Дата выпуска _______________________

Комплектность

| Обозначение (код) | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| FW 10/2000S | Упаковщик рулонов | 1 | В собранном виде |
|  | Монтажные части |  |  |
| 06R189 | Охватывающая часть быстроразъемной муфты | 2 |  |
| 201154 | Опора «Омега» | 1 |  |
| 06R217 | Шайба медная 1/2" | 4 |  |
| 06R151/A | Переходник | 2 |  |
|  | Документация |  |  |
| FW 10/2000S РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| FW 10/2000S КД | Каталог деталей | 1 |  |

Дата отгрузки _______________________

Отпустил          ________________                                    _____________________

подпись                                                                                                                                 Ф.И.О.

М.П.

|  |  | 5.Провести дефектацию деталей составных частей, при необходимости, отремонтировать или заменить новыми. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Техническое обслуживание при хранении см. Правила хранения.

При проведении технического обслуживания соблюдать меры по пожарной безопасности, оговорённые в ГОСТ 1Z2.019-86. Остальные требования при проведении технического обслуживания согласно ГОСТ 20793-86.

8. Правила хранения

Подкрасить детали с поврежденной окраской (машины, произведенные до 2000г. зеленая - эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76, оранжевая - НЦ-132 ГОСТ 6631-74, машины, произведенные после 2000г. оба цвета - НЦ-132 ГОСТ 6631-74).

8.1.	Общие положения.

- Изделия в хозяйстве должны храниться согласно ГОСТ 7751-85 и ГОСТ 9.014-78.

- Изделия ставят на хранение: кратковременное - перерыв в использовании изделия от 10 дней до двух месяцев; длительное - более двух месяцев.

8.1.3.	Изделие хранится в закрытом помещении или под навесом.

8.1.4.	Техническое обслуживание изделия перед постановкой на хранение производится по принятой в хозяйстве технологии.

8.1.5.	Изделие на кратковременное хранение должно быть поставлено непосредственно после окончания работ, а на длительное - не позднее 10 дней с момента их окончания.

8.2.	Правила кратковременного хранения.

8.2.1. Перед постановкой изделия на кратковременное хранение выполнить следующие операции: очистить и вымыть изделие, восстановить поврежденную окраску, подкрашенные места должны быть однородными по цвету с окраской машины; прошприцевать все пресс-масленки в соответствии с таблицей и схемой смазки; законсервировать открытые винтовые и резьбовые соединения, выступающие части штоков цилиндров, нанести 50-60 гр. смазки Литол-24 равномерным слоем на шестерню конической пары и провернуть вращающуюся платформу 3-4 оборота.

Консервирующий материал - смазка Литол-24 ГОСТ 21150-87. Устанавливать изделие на хранение комплектным, без снятия агрегатов и сборочных единиц, не покрывая шины светозащитным составом.

8.3.	Правила длительного хранения.

8.3.1.	Перед постановкой изделия на длительное хранение выполните работы согласно п. 8.2.1.

- Условия хранения должны обеспечивать защиту деталей машины из резины от ультрафиолетового излучения.

- Снизить давление воздуха в шинах до 70 % (0,15 МПа) от нормального. Покрыть поверхности шин светозащитным составом (смесь алюминиевой пудры с масляным лаком или уайт-спиритом в отношении 1:4 или 1:5).

- Установить изделие на подставки до появления просвета между опорной поверхностью и колесами 8-10 см.

- Ослабить приводные цепи.

- При техническом обслуживании в процессе хранения не реже одного раза в два месяца - для машин, хранящихся под навесом, проверять:

давление воздуха в шинах колес (0,15 МПа);

комплектность;

состояние защитного слоя антикоррозионных покрытий (наличие защитной смазки, целостность окраски, отсутствие коррозии);

правильность установки машин на подставках, их устойчивость.

8.3.7.	При снятии машины с хранения необходимо провести следующие работы: довести давление в шинах до 0,22 МПа; снять машину с подставок; провести расконсервацию; провести регулировки и проверить работоспособность машины согласно разделов 4 и 5.

9. Транспортировка

Транспортирование изделия может производиться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

Погрузку изделия на транспорт производить согласно схеме строповки (приложение Е) за специально указанные места, обозначенные предупредительными знаками.

Размещение и крепление изделия должно обеспечивать сохранность изделия при транспортировке от механических повреждений, а также сохранность товарного вида.

Во время движения агрегата следует принимать во внимание габариты агрегата и занос машины при поворотах.

Транспортная скорость агрегата не должна превышать 25 км/ч.

Транспортировка упаковщика с рулоном строго ЗАПРЕЩЕНА.

10. Учет работы, проведения технического обслуживания и отказов

С целью определения объема выполненных работ, проведения технического обслуживания, отказов и, соответственно, анализа надежности машины, по мере наработки необходимо вести учет в журналах по формам 1, 2, 3 (приложения Ж, З, И).

Гарантия изготовителя не распространяется на машину, если учет наработки, проведения технического обслуживания и отказов которой не ведется (п. 11).

11. Гарантия изготовителя

Компания WOLAGRI s.r.l. (Италия) гарантирует безотказную работу упаковщика рулонов FW 10/2000S при условии соблюдения руководства по эксплуатации, хранения и транспортировки в течение 12 месяцев со дня продажи. Удовлетворение претензий по качеству изготовления FW 10/2000S  производится в соответствии с действующим "Положением по рассмотрению претензий владельцев машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники в гарантийный период", утвержденным в 2000 году МСХ РФ.

Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока безвозмездно устраняет все неисправности, происшедшие по вине изготовителя при условии, что о неисправности было сообщено в письменной форме (телеграмма, факс) в течение 10 дней с момента отказа.

При составлении претензии обязательно должны быть указаны следующие сведения:

- марка и заводской номер изделия;

- дата ввода в эксплуатацию и кем он был осуществлен;

- наработка до выявленного отказа;

- место нахождения техники;

- реквизиты (телефон, почтовый адрес) для связи с владельцем.

# С изделия снимается гарантия в следующих случаях:

- отсутствует учет наработки по форме 1 (приложение Ж);

- отсутствует учет выполнения технического обслуживания по форме 2 (приложение З);

- отсутствует учет отказов машины по форме 3 (приложение И);

- нарушены правила эксплуатации;

- использованы не оригинальные детали изготовителя;

- изменение конструкции без согласования с изготовителем;

- не отправлен в адрес ОАО «Крестьянский Дом» гарантийный талон (приложение К)*.

Гарантия не распространяется на изделие в следующих случаях:

- отказ произошел от действия непреодолимой силы;

- отказ произошел по причине технической неисправности энергосредства;

- отказ вызван попаданием посторонних предметов (камни, металлоконструкции и т.п.).

* Примечание.

Гарантийный талон должен быть оформлен и отправлен по факсу в адрес Головного технического центра ОАО «Крестьянский Дом» (п. 12) в течение 10 дней с момента покупки машины хозяйством-пользователем.

12. Сервисное обслуживание

Сервисное обслуживание (обучение персонала, запуск нового изделия в работу, гарантийное и послегарантийное обслуживание, ремонт и консультации по вопросам эксплуатации) выполняет Головной технический центр ОАО «Крестьянский Дом»:

Техническая ул., д.3, г. Пермь, 614070

Телефон/факс: (342) 263-00-06

Е-mail: krdom@perm.ru       http://www.kd.perm.ru

Поставка запасных частей осуществляется согласно заявкам владельцев техники (приложение Л).

## Приложения

Приложение А

1.Требования к сырью.

- Сенаж должен быть приготовлен в соответствии со стандартом, а по качеству соответствовать ОСТ 10 201-97 "Сенаж. Технические условия".

- Для получения сенажа в упаковке используют посевы многолетних и однолетних бобовых и злаковых трав в чистом виде, а также их смеси.

- Многолетние бобовые травы скашивают в фазе бутонизации, не позднее начала цветения; однолетние бобовые - не позднее фазы образования бобов в двух-трех нижних ярусах; злаковые - в конце фазы выхода в трубку, но не позднее начала колошения.

- Бобовые травы, скошенные на сенаж в упаковке, провяливают до влажности 45 - 55%, злаковые – 40 - 55%.

2. Требования к местам хранения и средствам упаковки.

- Сенаж в упаковке, спрессованный в рулоны или тюки, хранят в складах, на открытых площадках с асфальтированной, бетонированной или песчаной основой.

- Возле хранилищ должны быть предусмотрены площадки с твердым покрытием для разгрузки и упаковки привезенных с поля рулонов.

- При хранении сенажа в упаковке на открытой площадке необходимо оградить штабель от скота, принять меры по уничтожению грызунов и закрыть его сверху мелкой сеткой или соломой против повреждения птицами.

- Подъездные пути к месту упаковки и складирования сенажных рулонов должны быть приведены в порядок, чтобы обеспечивать свободное движение транспорта и работу по упаковке.

2.5. Для герметичной упаковки сенажа применяется специальная полиэтиленовая стретч-пленка сертифицированная для подобного использования. Требования к механическим свойствам стретч-пленки приведены в пункте 4 данного приложения. Пленка может быть двух типоразмеров с шириной 500 мм и 750мм, разных цветов: белого, светло-зеленого, темно-зеленого, черного. Черную пленку лучше применять в северных регионах и (или) при хранении рулонов в защищенных от света местах. Для удобства кормления пленку разного цвета используют для корма разного состава и качества. Хранение бобин пленки должно осуществляться строго по инструкции предприятия-изготовителя. Общие правила хранения пленки в бобинах следующие: бобины складируются вертикально в оригинальной упаковке; особое внимание обращается на предохранение краев бобины от ударов, порезов и проколов, так как поврежденная пленка будет рваться при обмотке; хранить пленку в темном помещении.

3. Средства и методы контроля.

- Контроль за качеством выполнения технологических операций осуществляют в присутствии исполнителей.

- Фазу развития трав определяют в поле перед уборкой. Началом фазы  считается, если она наступила не более чем у 25 % всех растений, полной — у 60 % (ОСТ 46 125—82).

- Высоту среза стеблей определяют путем замера стерни линейкой на ровной площадке, выделенной специальной рамкой площадью 0,5 м2. Линейку устанавливают перпендикулярно к поверхности поля. Учетные площадки располагают по диагонали участка на равном расстоянии друг от друга не менее чем в трех местах. Высоту среза растений подсчитывают как среднее арифметическое всех измерений.

- Урожайность трав находят делением массы прокоса в характерном по травостою массиве на его площадь.

3.5.	Влажность сенажной массы в процессе заготовки регулярно контролируют. Отбор проб для определения влажности проводят по ГОСТ 24230—80. Определяют влажность (массовая доля сухого вещества) экспресс-методом с помощью влагомера Чижовой (ВЧ) по ОСТ 46125—82, влагомером зеленой массы ВЗМ-1М, электронно-цифровым влагомером ВЛК-0,1, влагомером "W1LE-25" и другими приборами или способом высушивания в сушильном шкафу СЭШ-ЗМ по ГОСТ 23637—79.

3.6.	Линейную плотность валка измеряют взвешиванием массы, собранной с 10 м валка, в трехкратной повторности. Среднее значение массы травы на 1 м валка характеризует его плотность.

3.7.	Контроль за температурой сенажной массы ведут не реже двух раз в день и обязательно при задержке процесса упаковки более чем на 2 часа, считая время от момента прессования, электронно-цифровым термометром "ЗОНД-1", электротермометром ЭТ-58 и другими приборами.

- Качество упаковки и герметичность контролируется визуально.

- Качество готового сенажа устанавливают по ОСТ 10 201-97 "Сенаж. Технические условия". Проверку качества проводят в агрохимической лаборатории через 4-5 недель после упаковки сенажа.

4. Нормативные требования к качеству стретч-пленки, предназначенной для машинной герметичной упаковки кормов.

| Характеристика | Нормативные требования | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| Толщина | 25±4мкм |  |
| Прочность на прокалывание при 80 % растяжении вдоль | не менее 10 Н/мм2 | ISO 1184 |
| Прочность на разрыв | не менее 20 Н/мм2 | ISO 1184 |
| Натяжение на разрыв | не менее 400 % | ISO 1184 |
| Сила продавливания при 80 % растяжении вдоль | 10 Н | ISO 1184 |
| Сила истирания в продольном направлении | минимум 1,8 Н | ISO 1184 |
| Убывание силы натяжения по истечении 0,1 часа при 80 % растяжении | не более 40 % |  |
| Сила сцепления между отдельными слоями пленки | не менее 0,05 н |  |
| Газопроницаемость, кислорода за 24 часа | не более 1800 см3/м2 | SPCR063 |
| Стойкость к ультрафиолетовым лучам | не менее года |  |

Приложение Б

Установка бобины пленки на 500мм или 750мм

- Отодвиньте каретку натяжения в положение для установки бобины, преодолевая сопротивление пружин 1 (рис.1).

- Поднимите блокирующий рычажок-эксцентрик 2 (рис.2) верхнего держателя бобины 4, и приподнимите держатель вдоль опорной трубы так, чтобы можно было установить бобину пленки.

- Установите бобину пленки на нейлоновый центр нижнего держателя бобины и,  убедившись, что пленка разматывается правильно (см. рис.1 поз.З), установите нейлоновый центр верхнего держателя в шпулю бобины.

- Надавите на рычаг-эксцентрик 2 (рис.2) пока верхний держатель бобины не зафиксируется от перемещения с помощью стопорной ленты на опорной трубе.

- Поверхности А-В (рис.3) стопорной ленты должны плотно прилегать к опорной трубе.

Примечание: ЭТА ОПЕРАЦИЯ ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ РЫЧАГЕ НА ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕ ТРАКТОРА.

При переходе с одного типоразмера пленки на другой необходимо отрегулировать положение каретки натяжения пленки относительно горизонтальной плоскости проходящей через центр упаковываемого рулона. Пленка, сходящая с бобины, должна строго, ложиться своей серединой по диаметру упаковываемого рулона.

## Приложение В

Таблица и схема смазки

При проведении технического обслуживания производить смазку узлов трения согласно таблице и схеме смазки.

| Поз. | Наименование точек смазки | Количество точек смазки | Периодичность смазки | Наименование, марка смазочного материала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ось опоры зажимного устройства | 1 | ЕТО | Литол-24 ГОСТ 21 150 |
| 2 | Оси опрокидывающейся конструкции | 2 | ЕТО | Литол-24ГОСТ21 150 |
| 3 | Опора гидромотора | 1 | ТО-1 | Литол-24 ГОСТ 21 150 |
| 4 | Стопор крюка вращающейся платформы | 1 | ЕТО | Литол-24 ГОСТ 21 150 |
| 5 | Опоры подшипниковые | 3 | ТО-1 | Литол-24 ГОСТ 21 150 |
| 6 | Цепи приводные | 3 | ТО-1 | Масло дизельное ГОСТ 8581 |
| 7 | Редуктор | 1 | СТО | 1 часть Литола24 +2 части ТАД-17 |
| 8 | Открытая коническая передача | 1 | СТО | Литол-24 ГОСТ 21 150 |

Схема смазки

## Приложение Г

Гидравлическая схема упаковщика рулонов FW 10/2000S

- - Гидроцилиндр замка (06С2SS);

- - Гидроцилиндр платформы (06С250);

- - Гидроцилиндр захвата (06С251);

- - Гидравлический мотор (06О200);

- - Распределитель (06О510);

- - Регулятор потока масла (06О500);

- - Перепускной клапан 140 BAR;

- - Калиброванное отверстие 0 1,5 мм;

- - Клапан последовательности (067010).

## Приложение Д

Кинематическая схема упаковщика рулонов FW 10/2000S

## Приложение Е

Схема строповки

1 – Строп текстильный петлевой СТП-2Т-2,0 – 2 шт.

2 – Строп текстильный петлевой СТП-2Т-1,5 – 1 шт.

## Приложение Ж

Форма 1

Учет работы

| Период эксплуатации | Количество отработанных смен | Наработка | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Характер выполняемой работы | шт. рул.; т |  |

Приложение З

Форма 2

Учет выполнения технического обслуживания

| № п/п | Наработка с момента начала эксплуатации или капитального ремонта, шт. рул.; т | Дата проведения очередного ТО | Вид ТО (кроме ЕТО) | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение И

Форма 3

Учет отказов

| Дата отказа | Наработка, шт. рул.; т; час | Описание отказа | Принятые меры | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение К

| КОРЕШОК ОТРЫВНОГО ТАЛОНА Гарантийный талон отправлен в адрес ОАО «Крестьянский Дом» «___» __________ ____________г. Исполнитель ____________________________ ___________________ подпись Линия отрыва | ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН УПАКОВЩИК РУЛОНОВ FW 10/2000S Заводской номер ____________________ Год выпуска ________________________ Дата отгрузки _______________________ Заполняет продавец: Наименование организации __________________________________ Дата продажи _______________________ Изделие отгружено полнокомплектным Выдал ______________ _____________________ подпись расшифровка подписи М.П. Заполняет владелец: Наименование организации __________________________________ Адрес: ________________ ________________________________ индекс населенный пункт _________________________ ______________________________ район область, край, республика Телефон: _____________________; факс: ______________________ Е-mail: _____________________ http: ______________________ Исполнитель ______________ ___________ _____________________ должность подпись расшифровка подписи М.П. |
| --- | --- |

Приложение Л

Образец заявки на запасные части*

________________________________________________________________________________

*Примечание. Заявки на запасные части принимаются по факсу (342) 248-12-78, 263-00-06.

Содержание

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническая характеристика | 2 |
| 2 | Устройство и работа составных частей | 2 |
| 3 | Указание мер безопасности | 4 |
| 4 | Подготовка агрегата к работе | 4 |
| 5 | Работа и регулировка агрегата на месте | 5 |
| 6 | Перечень возможных неисправностей | 7 |
| 7 | Техническое обслуживание | 7 |
| 8 | Правила хранения | 8 |
| 9 | Транспортировка | 8 |
| 10 | Учет работы, проведения технического обслуживания и отказов | 9 |
| 11 | Гарантия изготовителя | 9 |
| 12 | Сервисное обслуживание | 9 |
|  | Приложения | 11 |
|  | Приложение А. | 11 |
|  | Приложение Б. Установка бобины пленки на 500мм или 750мм |  |
|  | Приложение В. Таблица и схема смазки | 12 |
|  | Приложение Г. Гидравлическая схема пресс-подборщика R12/155 Super | 13 |
|  | Приложение Д. Кинематическая схема пресс-подборщика R12/155 Super | 14 |
|  | Приложение Е. Схема строповки | 15 |
|  | Приложение Ж. Форма 1. Учет работы | 16 |
|  | Приложение З. Форма 2 Учет выполнения технического обслуживания | 17 |
|  | Приложение И. Форма 3 Учет отказов | 18 |
|  | Приложение К. Гарантийный талон | 19 |
|  | Приложение Л. Образец заявки на запасные части | 20 |

# Text boxes

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК

с указанием почтового адреса, контактного телефона и факса, банковских реквизитов, ИНН, КПП

Генеральному директору

ОАО «Крестьянский Дом»

ЗАЯВКА

на получение запасных частей для ____________________ серийный номер ____________

наименование и марка машины

| № п/п | Табл. | Поз. | Код | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Оплату гарантируем.

Руководитель